HIGH VOLTAGE MODULE CONTROL LOGIC

L. P. Dimitrov, B. B. Kunov

Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy

Sofia, Bulgaria

ludim@inrne.bas.bg

| Instruction code | ALL | Clk's Nbr | Rd/ Wr | Data | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A7 6 5 4 3 2 1 0 |  |  |  |  |  |
| 1 1 0 x x x x x | x | 1 | Wr |  | Enable module and load ID |
| 1 1 1 x x x x x | x | 1 | Wr |  | Disable module and load ID |
| 0 1 1 0 c c c c | x | 1 | Wr |  | Clear Prot. Rg(s) - channel cccc |
| 0 1 1 1 x x x x | x | 1 | Wr |  | Clear Prot. Rg(s) - all channels |
| 0 1 0 0 c c c c | x | 1 | Wr |  | Set Prot. Rg(s) - channel cccc |
| 0 1 0 1 x x x x | x | 1 | Wr |  | Set Prot. Rg(s) - all channels |
| 0 0 0 1 x x x x | x | 16 | Wr | In | Load all DAC’s shift registers |
| 0 0 1 0 c c c c | x | 1 | Wr |  | Load DAC’s output rg - ch. cccc |
| 0 0 1 1 x x x x | x | 1 | Wr |  | Load all DAC’s output registers |
| 1 0 x 0 c c c c | 1 | 15 | Rd |  | ADC conversion - ch. cccc (voltage) |
| 1 0 x 1 c c c c | 1 | 15 | Rd |  | ADC conversion - ch. cccc (current) |
| 1 0 x x x x x x | 0 | 14 | Rd | Out | Read module data register |

x - don't care

### Table 1. Instruction truth table